## Slide 1
Estimation par intelligence artificielle
du niveau de tension d'un moteur électrique
à partir de signaux acoustiques et vibratoires
BTS CIEL — Option Informatique et Réseaux · Session 2026
Soutenance U6 · Juin 2026
ORAND Noa - CYPRE Hugo - MOPTY Mederick - YILDIRIM Ege
Notes: Bonjour, je suis Noa Orand. Je vous présente mon projet de fin d'études : l'estimation par intelligence artificielle du niveau de tension d'un moteur électrique à partir de signaux acoustiques et vibratoires. 20 minutes : présentation du projet d'équipe, puis ma contribution personnelle.

## Slide 2
Sommaire
02 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
1
Présentation du projet
Cadre académique, enjeu industriel, pivot du projet et objectif fonctionnel.
2
Partie physique
Banc d'essai, capteurs, chaîne d'acquisition, architecture, plan d'expérience et choix du label.
3
Ma contribution individuelle
Pipeline d'acquisition (serveur TCP + client UDP) et modèle IA double branche.
4
Conclusion
Bilan technique, résultats obtenus, perspectives.
Notes: Plan : projet collectif (10 min) puis ma contribution (10 min). Le jury me questionnera ensuite pendant 20 minutes.

## Slide 3
Partie 1
Présentation du projet
Cadre académique, enjeu industriel, pivot du projet et objectif fonctionnel.
Notes: On démarre par la présentation du projet collectif.

## Slide 4
Cadre académique et équipe
04 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
● BTS CIEL — Cybersécurité, Informatique et Réseaux, Électronique
● Option Informatique et Réseaux · Session 2026
● Projet de fin d'études — épreuve U6 (Pratique professionnelle)
● Compétences acquises : programmation système, réseaux, électronique embarquée, IA, gestion de projet
Équipe
Noa Orand
Pipeline acquisition + modèle IA
Hugo Cypré
Qualité données + versioning modèles
Mederick Mopty
Firmware ESP32 + capture audio
Ege Yildirim
IHM Qt + supervision captures
Notes: Projet collectif à quatre. Je m'occupe du pipeline d'acquisition logicielle et du modèle IA. Hugo gère la qualité des données et le versionnage. Mederick le firmware embarqué. Ege l'IHM Qt.

## Slide 5
Maintenance prédictive — enjeu industriel
05 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
Pourquoi écouter et capter la vibration d'une machine ?
● Détecter une dérive avant la panne réduit les arrêts non planifiés
● L'analyse acoustique et vibratoire fournit une signature riche, non intrusive
● Datasets de référence : MIMII (sons industriels), CWRU (roulements), MAFAULDA (rotors)
● Un CNN sur mel-spectrogramme apprend efficacement à classer/régresser un état mécanique
3
datasets de référence cités
16 kHz
fréquence d'acquisition son
200 Hz
vibration effective (BLE)
Notes: Le projet s'inscrit dans le domaine de la maintenance prédictive. L'idée : ausculter une machine pour anticiper sa défaillance.

## Slide 6
Pivot du projet : du CNC au banc moteur
06 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
Sujet initial
Détection d'usure d'outil sur CNC
● Accès à la machine très limité
● Impossibilité de produire un jeu de données suffisant
● Variance non maîtrisée des conditions
▶
Nouveau sujet
Estimation de tension sur banc moteur
● Banc reproductible, conditions maîtrisées
● Dataset constituable en un temps acceptables
● Logique du projet conservée : IA sur signaux physiques
Notes: Le pivot est un point fort : c'est une décision d'ingénierie justifiée, pas un échec.

## Slide 7
Objectif fonctionnel
07 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
Estimer le niveau de tension appliqué au moteur à partir du son et de la vibration
1
Mesurer
Capter en continu son (I2S 16 kHz) et vibration mécanique (BLE 3 axes)
2
Transmettre
Envoyer au PC par Wi-Fi : flux UDP des données, TCP pour les métadonnées
3
Stocker
Dataset CSV à plat indexé par un fichier maître metadata_captures_moteur.csv
4
Prédire
Modèle CNN double branche : sortie en % de la tension max de la condition
Notes: Quatre étapes du pipeline : mesurer, transmettre, stocker, prédire. Tout est fonctionnel de bout en bout.

## Slide 8
Partie 2
Partie physique
Banc d'essai, capteurs, chaîne d'acquisition, architecture et plan d'expérience.

## Slide 9
Banc d'essai
09 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
● Moteur électrique CC alimenté par alimentation à tension réglable
● Deux conditions de charge retenues pour leur reproductibilité
● Tension maximale mesurée propre à chaque condition (référence du label en %)
● Troisième condition (frein + inertie) écartée : reproductibilité insuffisante
Conditions retenues
A — Sans frein (à vide)
Tension max · 30,3 V
Référence du label : 100 %
B — Avec frein
Tension max · 28,7 V
Référence du label : 100 %
Notes: Banc moteur volontairement simple. Deux conditions A_vide / B_frein. Le label IA est en pourcentage de la tension max propre à la condition, pour normaliser l'apprentissage.

## Slide 10
Capteurs et chaîne d'acquisition
10 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
Microphone I2S
INMP441 — capteur MEMS numérique
● Fréquence théorique 16 kHz, effective ≈ 15,8 kHz
● Mono, 32 bits par échantillon
● Connexion ESP32 : SCK GPIO14, WS GPIO25, SD GPIO32
Capteur de vibration
WTVB01-BT50 — module BLE 3 axes WIT Motion
● Trame BLE de 28 octets, en-tête 0x55 0x61
● 13 valeurs : VX/VY/VZ, ADX/ADY/ADZ, T°, DX/DY/DZ, HZX/HZY/HZZ
● 200 Hz déclaré, ≈ 10 Hz effectif (conflit BLE / Wi-Fi sur ESP32)
Notes: Deux capteurs : microphone I2S pour le son à 16 kHz, et WTVB01-BT50 en BLE pour la vibration. La fréquence vibration effective est réduite à cause du partage d'antenne BLE/Wi-Fi sur l'ESP32 — limitation acceptée car le contenu utile est sous 5 Hz.

## Slide 11
Acquisition des données son/vibration
11 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
Capteurs → ESP32 → Wi-Fi → serveurs Python → CSV → modèle IA Keras
Notes: Voici le diagramme de déploiement. Toute la chaîne est mise en lumière : le capteur, l'ESP32, le réseau, les serveurs Python (TCP métadonnées + UDP données), le stockage CSV et enfin le modèle d'IA en post-traitement.

## Slide 12
ESP32 — rôle de concentrateur
12 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
Un seul microcontrôleur orchestre l'ensemble de l'acquisition embarquée
● Pilote l'interface I2S pour récupérer les échantillons audio en continu
● Ouvre une connexion BLE cliente vers le capteur de vibration et souscrit aux notifications
● Émet deux flux UDP distincts vers le PC opérateur (préfixes SOUND et VIB)
● Mutex FreeRTOS : sérialise les envois UDP entre tâche audio et callback BLE — pas d'entrelacement
● Reconnexion Wi-Fi et BLE automatique en cas de coupure réseau
Optimisations firmware · snprintf au lieu de String, APLL activée, buffers DMA × 8, MTU BLE 247
Notes: L'ESP32 est le concentrateur embarqué. Le firmware a été optimisé pour éviter les pertes : passage de String à snprintf, APLL pour l'I2S, et augmentation des buffers DMA. Résultat : fréquence son effective passée de 10 kHz à 15,8 kHz, soit 99 % de la cible.

## Slide 13
Architecture logicielle bout-en-bout
13 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
Capteurs → ESP32 → Wi-Fi → serveurs Python → CSV → modèle IA Keras
Notes: Voici le diagramme de déploiement. Toute la chaîne est mise en lumière : le capteur, l'ESP32, le réseau, les serveurs Python (TCP métadonnées + UDP données), le stockage CSV et enfin le modèle d'IA en post-traitement.

## Slide 14
Plan d'expérience — 110 sessions
14 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
11
niveaux de tension
× 2
conditions de charge
× 5
captures par couple
= 110
sessions de 15 s
● Niveaux : 0, 10, 20, ..., 100 % de la tension maximale propre à la condition
● Conditions : A_vide (sans frein) et B_frein (avec frein)
● Durée totale ≈ 1 h 50 de banc moteur, réalisée en deux phases pour limiter la dérive thermique
● Vérification rapide du dataset à mi-parcours avant la phase B
Notes: Le plan est croisé. 11 niveaux × 2 conditions × 5 captures = 110 sessions. Découpage en deux phases pour éviter une dérive thermique du moteur.

## Slide 15
Pourquoi la tension et non la puissance ?
15 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
Décision d'ingénierie justifiée par la disponibilité matérielle
● P = U × I exigerait simultanément tension et courant — pas de capteur d'intensité disponible
● La tension reste une fonction monotone de la puissance pour une charge fixée
● C'est donc un proxy honnête de la puissance, suffisant pour caractériser l'effort moteur
● Approche relative par condition : chaque condition a sa propre tension maximale = 100 %
● Normalisation : label_apprentissage = pourcentage / 100,0
Perspective : ajout d'un capteur de courant (effet Hall) permettrait la mesure directe de la puissance
Notes: On apprend la tension parce qu'on n'a pas de capteur de courant. C'est un proxy assumé et documenté.

## Slide 16
Partie 3
Ma contribution individuelle
Pipeline d'acquisition logicielle et modèle d'intelligence artificielle.
Notes: Transition vers ma contribution personnelle.

## Slide 17
Périmètre de ma contribution
17 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
Deux briques fonctionnelles complémentaires de la chaîne
1
Pipeline d'acquisition
● Serveur TCP de métadonnées (port 9090)
● Client UDP de données capteurs (port 9091)
● Format CSV maître metadata_captures_moteur.csv
2
Modèle IA double branche
● Architecture CNN à deux branches (son + vibration)
● Mel-spectrogrammes en entrée, sortie en %
● Augmentations + split anti-fuite par capture
Notes: Cette double responsabilité me permet de garantir que le format des données produites en amont est bien adapté à l'apprentissage en aval.

## Slide 18
Serveur TCP de métadonnées · port 9090
18 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
serveurTCP_metadonnes_moteur.py — point d'entrée des métadonnées de session
● Mode bloquant à connexion courte : 1 connexion = 1 session
● L'IHM envoie un marqueur START suivi d'une ligne CSV à 5 champs
● 5 champs : condition_charge, durée, fréquence_son, fréquence_vibration, niveau_tension
● Normalisation de condition_charge via dictionnaire (A_vide / B_frein canoniques)
● Calcul automatique de l'identifiant : get_next_id sur nombre de lignes existantes
● Écriture d'une ligne complète dans metadata_captures_moteur.csv
● Génère les noms son_N.csv et vib_N.csv pour cohérence avec le client UDP
Notes: Le serveur TCP reçoit les métadonnées de session avant chaque capture, normalise la condition de charge, attribue un identifiant et indexe la session dans le fichier maître.

## Slide 19
Client UDP de données · port 9091
19 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
clientUDP_données.py — réception haut débit des signaux capteurs
● Buffer UDP agrandi à 8 Mo pour éviter les pertes à haute fréquence
● Lit l'identifiant de session courant depuis le fichier maître TCP
● Détecte automatiquement le début et la fin d'une capture (timeout 3 s d'inactivité)
● Parse 2 formats de trames : SOUND,ts,amp1,amp2,… et VIB,ts,VX,VY,…,HZZ
● Trames VIB strictement contrôlées : 15 champs exacts sinon rejet (défense en profondeur)
● Reconstruction des timestamps son à partir de la fréquence d'échantillonnage déclarée
● Estimation de la fréquence effective + taux de perte affichés en fin de capture
Notes: Le client UDP gère le flux haut débit du son. Le buffer est agrandi à 8 Mo. La détection de fin de capture par timeout est simple et fiable.

## Slide 20
Format du fichier maître metadata_captures_moteur.csv
20 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
9 colonnes — contrat de données partagé entre IHM, acquisition et modèle IA
id_session
identifiant unique auto-incrémenté
time_session
horodatage · YYYY-MM-DD_HH:MM
condition_charge
A_vide ou B_frein (canonique)
duree
durée nominale · 15 s par défaut
frequence_son
fréquence d'échantillonnage déclarée son
frequence_vibration
fréquence déclarée vibration
fichier_son
son_N.csv (lié à id_session)
fichier_vibration
vib_N.csv (lié à id_session)
niveau_tension
label IA en % de la tension max [0, 100]
Notes: Voici le format CSV maître à 9 colonnes. C'est le contrat de données entre l'IHM, le pipeline d'acquisition et le modèle IA.

## Slide 21
Pourquoi une architecture double branche ?
21 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
Deux modalités physiques complémentaires, fusionnées tardivement
Branche son
● Spectre acoustique 16 kHz
● Riche en transitoires haute fréquence
● Mel-spectrogramme 64 bandes
Branche vibration
● Vibration axe Z à 10 Hz effectif
● Signature mécanique basse fréquence
● Mel-spectrogramme 32 bandes
▶
◀
Fusion
Dense 64
+ Dropout
→ Sortie %
Notes: L'idée derrière la double branche : aucune modalité prise seule ne capture toute l'information. Le son apporte des transitoires haute fréquence, la vibration une signature basse fréquence. La fusion tardive permet d'apprendre ce qui est complémentaire.

## Slide 22
Modèle IA
22 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
Capteurs → ESP32 → Wi-Fi → serveurs Python → CSV → modèle IA Keras
Notes: Voici le diagramme de déploiement. Toute la chaîne est mise en lumière : le capteur, l'ESP32, le réseau, les serveurs Python (TCP métadonnées + UDP données), le stockage CSV et enfin le modèle d'IA en post-traitement.

## Slide 23
Représentation : mel-spectrogrammes
23 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
Transformer un signal temporel en image perçue comme un humain
Signal
temporel
▶
STFT
▶
Échelle
Mel
▶
Log
(dB)
▶
Normalisation
[0, 1]
▶
Resize
128 × 128
● Découpage du son en fenêtres de 1 s avec recouvrement 50 % (augmentation gratuite)
● Mel-spectrogramme son : 64 bandes · vibration : 32 bandes (n_fft adaptatif)
● Toutes les entrées du réseau ramenées à 128 × 128 px, un seul canal
Notes: Le mel-spectrogramme transforme le signal temporel en une image, où l'axe Y est la fréquence (perçue à la manière de l'oreille humaine) et l'axe X le temps. C'est ce que voit le CNN.

## Slide 24
Augmentations et split anti-fuite
24 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
Robustifier l'entraînement avec peu de captures
Augmentations d'entraînement
● Bruit gaussien ajouté au signal brut
● Décalage temporel (time shift) aléatoire
● SpecAugment : masquage de bandes de temps et de fréquence sur le spectrogramme
● Multiplie virtuellement la taille du dataset par ≈ 4
Split anti-fuite par capture
● Toutes les fenêtres d'une même capture vont au même split (train OU val OU test)
● Empêche le modèle de mémoriser une signature acoustique vue à l'entraînement
● Métrique d'évaluation : MAE par capture (et non par fenêtre)
Notes: Les augmentations multiplient artificiellement le dataset. Le split par capture empêche la fuite : si une fenêtre d'une capture est en train, toutes les autres y sont aussi.

## Slide 25
Architecture du réseau de neurones
25 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
Deux branches CNN convolutives + fusion par concaténation
Spectro son
Conv 32
Conv 64
Conv 128
GlobAvg
Spectro vib
Conv 32
Conv 64
Conv 128
GlobAvg
Concat
Dense 64
Dropout
Dense 1
sigmoid
× 100 → %
→
→
→
→
→
→
→
→
→
Loss : MSE · Métrique : MAE en % · Optimiseur : Adam, lr 1e-3 · Batch 32 · 50 epochs
Tâche de régression : sortie sigmoïde × 100 → niveau de tension en pourcentage
Notes: Deux branches CNN identiques (3 convolutions + GlobalAvgPool) traitent indépendamment son et vibration. Concaténation, Dense, Dropout, et une sortie sigmoïde × 100 pour la régression du % de tension.

## Slide 26
Décision d'ingénierie · Option A : |VZ| seul
26 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
Pourquoi n'utiliser qu'un seul axe vibration sur les trois disponibles ?
● Observation : axes VX et VY figés à 271 et 1 dans notre configuration capteur
● Cause identifiée : axes perpendiculaires à la vibration dominante du moteur, sous le seuil MEMS
● Magnitude 3-axes √(VX² + VY² + VZ²) aurait un plancher à ≈ 271 qui écrase la dynamique utile
● Option A retenue : utiliser |VZ| seul comme signal vibration → on récupère la vraie variation
Notes: Décision documentée Option A : utiliser uniquement |VZ| parce que VX et VY sont saturés sous le seuil MEMS. C'est un argument à l'oral : analyse + référence au manuel constructeur.

## Slide 27
Résultats · courbes d'entraînement
27 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
Lecture
● Convergence stable sur 30 epochs
● Pas de divergence train/val significative
● MAE entraînement décroît régulièrement
● Validation se stabilise → fin d'apprentissage utile
Notes: Les courbes d'entraînement montrent une convergence stable sans surapprentissage marqué. La MAE de validation se stabilise vers la fin.

## Slide 28
Résultats · MAE 11,2 % par capture
28 / 29
BTS CIEL 2026 · Soutenance U6 · Noa Orand
Erreur absolue moyenne
11,2 %
par capture
Métrique métier — pourcentage de tension
Comparaison à une baseline naïve
Baseline (prédire la moyenne) : ≈ 27 %
Modèle double branche : 11,2 %
→ erreur divisée par ≈ 2,5
● Preuve de concept fonctionnelle
● Marge d'amélioration : campagne complète + meilleure qualité vibration
Notes: 11,2 % de MAE par capture, contre 27 % pour une baseline naïve. C'est une division par 2,5, défendable comme preuve de concept même avec un dataset limité.

## Slide 29
Conclusion et perspectives
Bilan technique
● Chaîne complète fonctionnelle de bout en bout
● Modèle IA défendable (MAE 11,2 %)
● Décisions d'ingénierie documentées
Perspectives
● Compléter la campagne 110 captures
● Ajouter capteur courant → mesure directe puissance
● Comparer mono-modalité vs double branche
Merci pour votre attention
Place aux questions
Notes: Conclusion : la chaîne complète fonctionne, le modèle est défendable. Perspectives : compléter le dataset, ajouter un capteur de courant pour la puissance directe, comparer double branche vs mono. Merci, je suis à votre disposition pour les questions.